А. С. Чанчиков

Экономическая оценка экологического риска

Острой проблемой многих российских предприятий является моральное и физическое устаревание основных фондов. Предприятия, построенные в 70-80-е годы, не говоря о более старых, в большинстве своем не были ориентированы на сегодняшние технологии, физический износ объектов зачастую близок критическому. Кроме того, меняются и требования к производству со стороны общества. Особенно это актуально для химической промышленности с ее жесткими экологическими требованиями. Соответственно сегодня жестко встала проблема: или модернизация производства для соответствия экологическим нормам и нормативам, или перед предприятием возникает реальная опасность резкого увеличения издержек или даже закрытия в административном порядке того или иного производства.

Ярким примером может стать производство хлорорганических мономеров, в частности эпихлоргидрина (ЭХГ) - промежуточного продукта производства эпоксидных смол и пластиков. На момент разработки и постройки промышленных объектов предполагался практически безотходный цикл производства. В результате принятия Монреальского протокола, было ограничено производство и использование в частности четыреххлористого углерода, являвшегося вторым продуктом производственного цикла. В результате изменения государственного регулирования вызвали выработку и накопление значительных объемов неутилизируемых хлорорганических отходов, являющихся веществами 1-го и 2-го класса опасности. Как следствие продолжение функционирования производства ведет к неблагоприятным последствиям, существенно повышая риски производственной деятельности предприятия.

На территории Иркутской области производство ЭХГ сосредоточено на предприятиях ОАО «Саянскхимпласт» и ООО «Усольехимпром».

По состоянию на 2003 год объемы накопления представлены в Таблице 1.

Сведения о движении отходов эпихлоргидрина (ЭПХГ)

| Единица измерения (тонн) | ОАО «Саянскхимпласт» | ООО «Усольехимпром» |
| --- | --- | --- |
| Накоплено отходов ЭПХГ по состоянию на 01.01.04 г. | 26 612 | 8 833 |
| Образовано в 2004 г. (план) | 7 000 | 5 500 |
| Обезврежено в 2004 г. (план) | 4 500 | 2 750 |

Представленная ситуация предопределяет необходимость переоборудования или модернизации производственного цикла производства, или же реализации иных проектов, которые требуют значительных инвестиций.

При этом стратегия деятельности предприятия может складываться исходя из трех возможных сценариев:

• не предпринимать ничего

• понижать размер наносимого ущерба

• понижать вероятность наступления неблагоприятных событий

Любая стратегия, направленная на снижение существующих рисков, должна предполагать реализацию конкретного инвестиционного проекта, а следовательно предполагать определенный объем средств, направленных на ее реализацию. При этом поскольку реализация стратегии имеет своей целью снижение рисков производства основным критерием эффективности выступает реализуемость стратегии в виде снижения определенных рисков производства, а необходимый бюджет является дискретным, определяемым содержанием стратегии.

Следовательно, возникает необходимость создания методики экономической оценки экологических рисков производственной деятельности. При этом данная методика может быть использована при рассмотрении и оценке инвестиционных проектов в пределах реализации стратегии предприятия по снижению экологических рисков.

Целью использования такой методики является определение предельного объема таких инвестиционных проектов.

Опишем методику экономической оценки для одного из предприятий хими-6 ческой промышленности (ООО «Усолье-

Химпром»). Стратегия текущего момента может быть описана как использование внешних емкостей в целях временного размещения или постоянного хранения отходов производства ЭХГ.

При сохранении существующей стратегии могут возникнуть следующие риски (и соответственно экономические последствия):

■   Риски необходимости размещения отходов производства ЭХГ

• Риски, связанные с хранением накопленных отходов

• Риски аварийного или катастрофического слива

Проведем анализ структуры последствий рисков в разрезе статей затрат:

• Затраты на покупку/постройку и содержание емкостей для хранения

• Покупка емкостей и стоимость их установки (стоимость строительства)

• Стоимость привлечения участков земли для размещения (или стоимость их альтернативного использования при использовании собственных участков).

• Затраты на ремонт емкостей

• Затраты (трудовые) на обслуживание емкостей

• Страхование объектов

• Налог на землю

• Налог на имущество

• Затраты на обеспечение трудоспособности трудового коллектива

• На охрану труда

• Выплаты по больничным листам

■ На привлечение временных работников

• Выплаты по инвалидности

• Повышенные природоохранные платежи

• Затраты ликвидацию ущерба окружающей среде

• рекультивация земель

• очистка бассейна водоемов

• восстановление биоразнообразия

• Финансовые риски предприятия, в т.ч. повышение ставок страховых премий при страховании объектов.

• Закрытие производства Указанные затраты можно разделить на

три вида:

а) собственно капитальные расходы на переоборудование/ модернизацию;

К данной группе расходов относятся разовые начальные расходы, связанные созданием указанных емкостей. К этой же группе относятся расходы по покупке земли при приобретении новых участков под эти объекты в собственность.

б) текущие постоянные расходы на обеспечение функционирования используемых объектов;

Текущие постоянные расходы включают в себя затраты на содержание используемых объектов, поддержания их в работоспособном и безопасном состоянии, затраты, направленные на профилактику аварий, а также затраты, связанные с загрязнением окружающей среды в допустимых пределах.

в) текущие потенциальные расходы.

К последним относятся возможные и вероятные затраты, но не неизбежные затраты, связанные с ненормальной эксплуатацией или ненормальным функционированием объектов, а также упущенная выгода, возможная при реализации иных проектов с использованием предполагаемых на реализацию рассматриваемой стратегии ресурсов.

При этом группа затрат (а) поддается количественной оценке. Группа затрат (б) также может быть определена количественно с определенной степенью точности при стабильных внешних условиях. Трудность оценки в значительной степени обусловлена длительностью реализации данных мероприятий, а также уникальностью тех или иных внешних условий.

Группа затрат (в) количественно может быть определена, скорее всего, только по результатам экспертных оценок.

Тем не менее, взятая в своей совокупности количественная оценка экологических рисков предприятия может быть успешно использована при анализе инвестиционных проектов перепрофилирования и модернизации производства, а также инвестиционных проектов природоохранных мероприятий.

Стоит отметить, к сожалению, что существующая практика не позволяет говорить об использовании рассматриваемых расчетов при принятии решений о реализации тех или иных инвестиционных проектов.

Литература

1. Порядок разработки, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений. Свод правил // Система нормативных документов в строительстве. СП 11-101-95. (Принят и введен в действие постановлением Минстроя России от 30.06.95 №18-63).

2. Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Иркутской области в 1999. - .Иркутск, 2000.

3. Максименко Ю.Л., Горькина И.Д. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). - М., РЭФИА, 1999.

4. Оценка воздействия на окружающую среду / Практ.пособ. к «Порядку разработки, согласования, утверждения и составу обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» СН 11-101-95. - М., Центринвестпроект, 1995.